TRY OUT UJIAN NASIONAL – 2

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

SOAL TEORI KEJURUAN

Program Keahlian		: Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				: 2063

Hari / Tanggal			: Selasa, 02 Maret 2010

Waktu				: 120 menit  ( pukul 10.00 – 12.00 )

Jenis soal			: Pilihan Ganda

Jumlah Soal			: 40 soal

- Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.

- Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.

- Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.

- Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.

- Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.

- Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.

- Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

- Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.

- Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, table matematika atau alat bantu hitung lainnya.

- Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

- Lembar soal tidak boleh dicorat-coret.

SELAMAT BEKERJA

- Ciri-ciri jaringan komputer adalah sebagai berikut ini, kecuali… :

- Berbagi pakai perangkat keras (hardware)

- Berbagi pakai perangkat lunak (software)

- Berbagi user (brainware)

- Berbagi saluran komunikasi (internet)

- Berbagi data dengan mudah.

- Setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server disebut jaringan … :

- Peer to peer

- Client and server

- Local Area Network

- Bus

- Tree

- Salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai adalah… :

- Star

- Bus

- WAN

- Wireless

- Client-server

- … adalah sebuah perangkat untuk meneruskan Internet ke client yang terhubung dengan server :

- Proxy

- Switch

- Router

- Gateway

- Gatekeeper

- Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah… :

- Tipe

- Topologi

- Geografi

- Skalabilitas

- Media transmisi

- Berikut ini jenis topologi jaringan komputer, kecuali … :

- Star

- Bus

- Ring

- Mesh

- Three

- Salah satu keuntungan jaringan komputer menggunakan topologi bus adalah … :

- Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil

- Kepadatan lalu lintas pada jalur utama

- Diperlukan repeater untuk jarak jauh

- Lay out kabel kompleks

- Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggangu workstation lain.

- Kombinasi pengkabelan straight pada jaringan komputer yang sesuai dengan standart internasional  adalah … :

- White orange – orange - white green – blue - white blue - green – white brown - brown

- White orange – orange - white green – green - white blue - blue – white brown - brown

- White green – green - white orange – blue - white blue - orange – white brown - brown

- White orange – orange - white green - green - white blue - blue – white brown - brown

- Orange – white orange – green – white green - white blue  - blue – white brown - brown

- IP Address 126.46.5.6 termasuk  dalam IP Address kelas … :

- A

- B

- C

- D

- E

- Software utiliti yang bekerja pada komputer dan didesain untuk memberikan IP Address ke komputer disebut … :

- DNS

- Gateway

- Protokol

- DHCP

- Ipconfig

- Perintah “PING” pada jaringan digunakan untuk hal-hal yang berikut ini, kecuali …

- Menguji fungsi kirim sebuah NIC

- Menguji fungsi terima sebuah NIC

- Menguji kesesuaian sebuah NIC

- Menguji konfigurasi TCP/IP

- Menguji koneksi jaringan

- Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer kita digunakan perintah … :

- Ping

- IPConfig

- Tracert

- Traceroute

- Nslookup

- Tipe file yang digunakan oleh linux secara umum adalah … :

- INF

- FAT

- NTFS

- EXT3

- FAT32

- Umumnya apabila kita memiliki RAM sebesar 128 MB, maka alokasi minimal yang direkomendasikan untuk partisi linux swap adalah … :

- 0 MB

- 64 MB

- 128 MB

- 256 MB

- 512 MB

- Untuk mengubah urut-urutan booting sebelum melakukan instalasi sistem operasi, kita harus melakukan setting pada … :

- BIOS

- Kernel

- TCP/IP

- Windows

- IP address

- Pembagian ruang dalam sebuah hardisk diistilahkan dengan … :

- Divisi

- Partisi

- Kernel

- File system

- Sistem Operasi

- Kemampuan sistem operasi untuk menjalankan berbagai perintah dalam waktu bersamaan disebut … :

- Multi user

- Pipelining

- Threading

- Multitasking

- Management

- Inti sebuah sistem operasi disebut … :

- Core

- Linux

- Kernel

- Compiler

- Windows

- Sistem yang bertugas mengatur semua perangkat lunak dan keras dalam sebuah komputer sehingga dapat digunakan oleh user disebut sebagai … :

- Sistem Operasi

- Sistem Komputer

- Sistem Manajemen

- Sistem Pengaturan

- Sistem Operasional

- Berapa kecepatan akses data pada access point yang memiliki standar kode IEEE 802.11g … :

- 11Mb/s

- 54Mb/s

- 108Mb/s

- 216Mb/s

- 432Mb/s

- Berapa frekuensi antena pada sebuah access point (WiFi)… :

- 2.4Ghz

- 3.1Ghz

- 1.9Ghz

- 5.2Ghz

- 4.2Ghz

- Teks perintah untuk melihat tabel routing pada Windows adalah … :

- route –n

- route –a

- route PRINT

- route –D

- route -t

- Teks perintah untuk memeriksa IP address yang kita miliki di Linux adalah … :

- config

- setconfig

- read config

- ipconfig

- ifconfig

- Teks perintah untuk memeriksa IP address yang kita miliki di Windows adalah … :

- config

- setconfig

- read config

- ipconfig

- ifconfig

- Teks perintah untuk memeriksa apakah koneksi jaringan kita sudah terhubung ke depdiknas.org adalah … :

- ls depdiknas.org

- vi depdiknas.org

- cp depdiknas.org

- ping depdiknas.org

- install depdiknas.org

- Salah satu aplikasi proxy server di sistem operasi Linux adalah … :

- Squid

- Postfix

- Squirrel

- Apache

- Postgres

- Perangkat yang berfungsi mengatur pemilihan jalur terbaik untuk dilewati paket data dikenal sebagai … :

- Switch

- Router

- Web server

- Proxy server

- Name server

- Komputer yang bertugas menyimpan informasi halaman web yang pernah diakses sebelumnya adalah … :

- Router

- Web server

- Proxy server

- Name server

- Database server

- Perangkat yang berfungsi sebagai repeater dan sekaligus concentrator dalam sebuah jaringan komputer adalah … :

- Hub/Switch

- Server

- Router

- Kabel UTP

- Connector

- Antar muka yang bertugas menerjemahkan satuan informasi terkecil di layer fisik adalah … :

- NIC/Lan Card

- USB

- RJ 45

- Firewire

- Kabel UTP

- 192.168.0.10 merupakan contoh pemberian alamat pada sebuah komputer yang akan dihubungkan dalam sebuah jaringan. Angka-angka tersebut dikenal dengan … :

- TCP/IP

- Domain

- Protokol

- IP Address

- Konfigurasi

- Satuan informasi terkecil yang dikenal dalam komunikasi data adalah … :

- Bit

- Byte

- Label

- Packet

- Segment

- IP Address yang menunjukkan nomor jaringan (identitas segmen) disebut denga… :

- Net ID

- Host ID

- IP Broadcast

- IP Public

- IP Private

- Angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan Net ID dan Host ID disebut … :

- Subnet Mask

- Submask

- IP Broadcast

- IP Public

- IP Private

- Subnet mask yang digunakan jaringan kelas A adalah… :

- 255.255.255.0

- 255.255.0.0

- 255.0.0.0

- 255.255.255.255

- 10.0.0.1

- Software utiliti yang bekerja pada komputer dan didesain untuk memberikan IP Address ke komputer disebut … :

- DNS

- Gateway

- Protokol

- DHCP

- Ipconfig

- Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address disebut … :

- DNS

- Gateway

- Protokol

- DHCP

- Ipconfig

- Untuk membuat berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), minimal komputer yang diperlukan sebanyak … :

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), IP Address komputer client yang digunakan dimulai pada alamat … :

- 192.168.0.1

- 192.168.0.2

- 10.0.0.1

- 127.0.0.1

- 202.15.0.1

- Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), komputer yang tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai … :

- client

- server / gateway

- dump

- switch

- router

ooooOoooo

KUNCI JAWABAN TRY OUT UJIAN NASIONAL – 2

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

SOAL TEORI KEJURUAN

Program Keahlian		: Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				: 2063

Hari / Tanggal			: Selasa, 02 Maret 2010

Waktu				: 120 menit  ( pukul 10.00 – 12.00 )

Jenis soal			: Pilihan Ganda

Jumlah Soal			: 40 soal

| NO | JAWABAN | NO | JAWABAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 21 | A |
| 2 | A | 22 | E |
| 3 | A | 23 | E |
| 4 | D | 24 | D |
| 5 | B | 25 | D |
| 6 | E | 26 | C |
| 7 | E | 27 | B |
| 8 | A | 28 | C |
| 9 | A | 29 | A |
| 10 | D | 30 | A |
| 11 | C | 31 | D |
| 12 | B | 32 | A |
| 13 | D | 33 | A |
| 14 | D | 34 | A |
| 15 | A | 35 | C |
| 16 | B | 36 | D |
| 17 | D | 37 | A |
| 18 | A | 38 | B |
| 19 | A | 39 | B |
| 20 | B | 40 | B |

# Text boxes

PAKET

A

PETUNJUK UMUM

PAKET

A